## Slide 1
АО «Центр транспортного сервиса»
Отчет Департамента по производству и технической политике за 2023 год

## Slide 2
СТРУКТУРА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ
Директор Департамента
Главный менеджер производственно-технического отдела
Менеджер по охране труда и технике безопасности (1чел)
Менеджер по составлению местных инструкций
Менеджер сектора по закупу и укладке МВСП
Главный менеджер сектора эксплуатации и ремонта подъездных путей
Вакансия
Менеджер сектора по работе с АВР
Менеджер производственно-технического отдела

## Slide 3
ОБЯЗАННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Группа по эксплуатации и ремонту подъездных путей
Расчет нормативной потребности в материалах верхнего строения пути необходимых для текущего содержания пути и ремонт подъездных путей, осуществление контроля за их эффективным использованием;
Учет и контроль за исполнением договорных обязательств по договорам на поставку материалов верхнего строения пути (далее – МВСП) (шпал, рельсы, щебень, асбест и т.д.);
Осуществление контроля за заключением договоров на оказание услуг по текущему содержанию и ремонту подъездных путей и стрелочных переводов сторонними организациями;
Разработка местных Инструкций о порядке обслуживания и организации движения подъездного состава на подъездных путях Общества.
Рассмотрение и согласование материалов на выдачу технических условий и проектов на устройство пересечений железнодорожных путей с водопроводами, канализацией, теплосетями, газо-нефте-проводами и путепроводами;
Участие в проведение анализа состояния основных средств, инвентаризации основных средств и определении основных средств, подлежащих обновлению, списанию, выводу на консервацию;
Производственно-технический отдел
Организация работ по текущему содержанию и ремонту подъездных путей и сооружений, инженерных сооружений и земляного полотна Общества;
Разработка необходимых документов по охране труда для предприятия, обеспечение соблюдения сотрудниками правил и требований охраны труда, нормативных актов ОТ, условий коллективного договора, контроль условий труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм трудового законодательства, предупреждение производственного травматизма, пропаганда позитивных решений, повышающих безопасность производственных процессов, информирование работников о правилах безопасной работы.

## Slide 4
Оператор по обработке первичных документов
Дорожный мастер (39чел)
Региональное представительства (РП) – 15 ед.
СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
Департамент по производству и технической политике
Проблемные вопросы:
В связи с большим объёмом работ по обработке документации в региональных представительствах (составление актов ПУ-81, характеристик пути, проверка актов выполненных работ, учет укладки МВСП и т. д.) необходимо добавить в штат единицу инженера пути на каждое РП.

## Slide 5
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УЧАСТКИ АО «ЦТС» (15 ПУ)
Кокшетау
Подъездных путей: 24
Протяженность: 10,8 км.
Костанай
Подъездных путей: 48
Протяженность: 22,3 км.
Павлодар
Подъездных путей: 49
Протяженность: 25,2 км.
Караганды
Подъездных путей: 29
Протяженность: 16,2 км.
Защита
Подъездных путей: 26
Протяженность: 8,9 км.
Семей
Подъездных путей: 22
Протяженность: 14,3 км.
Алматы
Подъездных путей: 47
Протяженность: 20,7 км.
Тараз
Подъездных путей: 38
Протяженность: 30,1 км.
Шымкент
Подъездных путей: 34
Протяженность: 21,8 км.
Кызылорда
Подъездных путей: 6
Протяженность: 4,5 км.
Актобе
Подъездных путей: 18
Протяженность: 6,5 км.
Подъездных путей: 30
Протяженность: 30,4 км.
Астана
Уральск
Подъездных путей: 39
Протяженность: 11,49 км.
Мангыстау
Подъездных путей: 19
Протяженность: 5,4 км.
Атырау
Подъездных путей: 11
Протяженность: 10,6 км.
ИТОГО: 439 п/путей, 242,4 км.
Notes: 5

## Slide 6
Информация по путям АО «ЦТС»
Регион АО "ЦТС" |  |  | Всего: | РГп-01 Астана | РГп-1 Кокшетау | РГп-2 Костанай | РГп-3 Павлодар | РГп-4 Караганда | РГп-5 Защита | РГп-6 Семей | РГп-7 Алматы | РГп-8 Тараз | РГп-9 Шымкент | РГп-10 Кызыл-Орда | РГп-11 Актобе | РГп-12 Уральск | РГп-13 Атырау | РГп-14 Мангыстау
НОД, НЖС |  |  |  | НОД-1 | НОД-1 | НОД-2 | НОД-3 | НОД-4 | НОД-5 | НОД-6 | НОД-7 | НОД-8 | НОД-9 | НОД-10 | НОД-11 | НОД-11 | НОД-13 | НОД-14
Всего путей |  |  | 439 | 30 | 24 | 48 | 49 | 28 | 26 | 22 | 47 | 38 | 34 | 6 | 18 | 39 | 11 | 19
Длина в м. |  | полная | 242426,58 | 30 431,80 | 10 813,33 | 24 980,82 | 25 686,67 | 15 825,71 | 8 922,50 | 14 317,18 | 20 762,11 | 30 197,58 | 21 865,38 | 4 512,00 | 6 495,73 | 11 492,26 | 10 678,61 | 5 444,90
Тип рельс, погон метр | Р-75 | дерев | 1464,3 | 1 268,00 | - | - | - | 196,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | ЖБ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
 | Р-65 | дерев | 56558,69 | 8 476,10 | 1 795,44 | 1 110,68 | 3 824,90 | 5 792,48 | 1 265,00 | 3 444,12 | 5 347,14 | 7 695,16 | 3 525,05 | 1 886,60 | 624,93 | 7 631,69 | 1 230,00 | 909,36
 |  | ЖБ | 38174,97 | 4 649,20 | 1 753,17 | 2 380,92 | 3 039,20 | 2 529,63 | 193 | - | 3 701,11 | 4 955,14 | 11 449,10 | 1 887,30 | 113,1 | 682,65 | 841,5 | -
 | Р-50 | дерев | 79385,5 | 6 287,90 | 4 718,78 | 11 394,09 | 7 610,90 | 3 396,46 | 5 969,70 | 7 727,13 | 4 507,13 | 13 588,52 | 2 314,70 | 398,7 | 2 150,80 | 749,19 | 6 785,60 | 1 785,91
 |  | ЖБ | 4256,37 | - | 230,3 | 197 | 137,5 | 751,03 | - | - | 2 493,48 | - | 136,8 | 135,4 | - | 24,86 | 150 | -
 | Р-43 | дерев | 36376,9 | 5 445,00 | 1 054,80 | 7 237,44 | 7 504,81 | 2 497,08 | 575,5 | 1 538,30 | 1 935,39 | 2 103,74 | 2 497,34 | - | 438,2 | 1 166,10 | 475 | 1 908,21
 |  | ЖБ | 139 | - | - | - | - | - | - | - | 139 | - | - | - | - | - | - | -
Длина стрелочных переводов, м |  |  | 26070,85 | 4 305,60 | 1 260,84 | 2 660,69 | 3 169,36 | 1 062,73 | 919,3 | 1 607,63 | 2 638,86 | 1 855,02 | 1 942,39 | 204 | 1 168,70 | 1 237,77 | 1 196,51 | 841,42
всего стрелочных переводов, |  | комплект | 763 | 103 | 40 | 83 | 67 | 28 | 33 | 55 | 89 | 58 | 64 | 6 | 35 | 39 | 38 | 25
Стрелочные переводы, комплект | Централизованные | Р-65 | 96 | 5 | 7 | 12 | 13 | 5 | 5 | 9 | 10 | 6 | 8 | 1 | 11 | 2 | 2 | -
 |  | Р-50 | 100 | 2 | 4 | 8 | 25 | 4 | 6 | 10 | 11 | 17 | 3 | - | 4 | 1 | 2 | 3
 |  | Р-43 | 9 | - | - | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | -
 | Нецентрализованные | Р-65 | 105 | 30 | 6 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 13 | 7 | 11 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3
 |  | Р-50 | 369 | 56 | 21 | 41 | 8 | 9 | 15 | 32 | 51 | 24 | 30 | - | 15 | 28 | 27 | 12
 |  | Р-43 | 84 | 10 | 2 | 18 | 17 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | - | - | 1 | 1 | 7
 | Марка | 1/11 | 222 | 39 | 18 | 13 | 12 | 5 | 8 | 21 | 31 | 6 | 21 | 5 | 13 | 20 | 10 | -
 |  | 1/9 | 541 | 64 | 22 | 70 | 55 | 23 | 25 | 34 | 58 | 52 | 43 | 1 | 22 | 19 | 28 | 25
 | Тип брусьев | ЖБ | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | -
 |  | Дерево | 754 | 100 | 40 | 83 | 67 | 27 | 32 | 51 | 89 | 58 | 64 | 6 | 35 | 39 | 38 | 25
Сброс остряк, комп |  | Р-65 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | -
 |  | Р-50 | 42 | 1 | - | 5 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | - | - | 2 | 2
Сброс стрелка, комп |  | Р-65 | 9 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | -
 |  | Р-50 | 10 | 1 | 1 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | -
Наличие ж/д переезда |  | охран | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | -
 |  | не охран | 75 | 8 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3
 |  | техн. Проезд | 78 | 14 | - | 1 | 14 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 8 | - | - | 7 | - | -
Всего ИССО, |  | колич, шт | 44 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | 3 | 3 | 23 | 4 | - | - | 3 | 1 | -
 |  | длина, м | 823 | 25,3 | 98 | 5,5 | 0,8 | - | - | 33 | 175,5 | 251 | 129,3 | - | - | 43 | 63 | -
Вид ИССО | ж/б мост | колич | 15 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | -
 |  | длина, м | 647 | 25,3 | 98 | - | - | - | - | 18 | 175,5 | 128 | 101,8 | - | - | 38 | 63 | -
 | ж.б. труба | колич | 24 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 14 | 3 | - | - | 1 | - | -
 |  | длина, м | 147 | - | - | 5,5 | 0,8 | - | - | 15 | - | 94 | 27,5 | - | - | 5 | - | -
 | метал. труба | колич | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | -
 |  | длина, м | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | -

## Slide 7: Технические состояние подъездных путей АО «ЦТС»
- 261 подъездной путь имеют правоустанавливающие документы;
- 42 подъездных пути имеют накладку с земельными участками АО «НК «КТЖ» (проводятся работы по сегментации);
- 82 подъездных путей полностью демонтированы (в т.ч. 38 п/п имеют правоустанавливающие документы);
- 30 подъездных путей проданы сторонним организациям в 2018-2021гг (проводятся работы по отчуждению);
- 7 подъездных путей перешли по решению суда сторонним лицам в 2018–2021гг (проводятся работы по отчуждению);
- 14 подъездных путей были в договоре по оформлению ПУД, получен отказ от МИО;
- 3 подъездных путей имеют накладку с другими организациями (двойной баланс);
439 путей - общее количество подъездных путей, из них:
На 272 подъездные пути в 2023 году были заключены договора на текущее содержание и текущий ремонт;
48 подъездной путь не используются в связи с чем договора на ТС и ТР не были заключены. (82 п/п - демонтированы, 30 п/п – проданы, 7 п/п – перешли по решению суда)
На 258 подъездные пути в 2023 году были заключены договора на услуги ветвепользования;
62 подъездных пути не были востребованы.

## Slide 8
Заключенные договора в 2023 году на подъездные пути АО «ЦТС»
В 2023 году
Заключены договора на текущее содержание и ремонт пути:
Договора – 16шт. Дополнительные соглашения заключены на 48шт (по решению суда исключены пути, продление срока обслуживания основного договора, согласно телеграфного указания ЦЖС/16353-И от 31.07.2023г ЦЖСИДФ Кизатова Е.Е.)
Количество- 272пути, протяженностью 217,231 км
Проверены АВР всего 665 шт
Заключены договора на ответственное хранение МВСП:
Договора – 14 шт (НЖС-1-2, НЖС-2-3, НЖС-3-3, НЖС-4-1, НЖС-8-1, НЖС-9-2, НЖС-11-2), доп соглашение- 4 шт
Проверены АВР – 21шт на сумму – 1 747 116,15тг
Заключены договора по аренде техники для вывоза МВСП:
Договора – 6 шт (НЖС-1 – 1, НЖС-3-1, НЖС-4-3, НЖС-11-1)
Проверены АВР- 8шт на сумму – 1 884 693,30тг
Заключены договора на снегоочистительную технику СМ
Договора – 7шт (НЖС-1 – 1, НЖС-3-1, НЖС-4-3, НЖС-6-1, НЖС-11-1)
Проверены АВР – 15 шт на сумму 4 435 057,68 тг

## Slide 9
ИСПОЛНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО БЮДЖЕТА 2023 ГОДА (тыс. тг)
План расхода ТМЦ | Всего ПЗ | Заключено договоров | Объём | Обеспечена поставка | % поставки | Нет поставки | Проблемные вопросы
Итого | 633 437 | 494 930 |  | 488 110 | 98,6 | 6 820 | 
Материалы | 454 501 | 378 713 |  | 375 853 | 99 | 2 860 | 
Шпалы деревянные 2 типа | 280 000 | 263 321 | 20 000шт | 263 321 | 100 |  | 
Прокладки под подкладку Д-65 | 42 784 | 42 427 | 40 000шт | 42 427 | 100 |  | 
Брусья деревянные из хвойных пород | 117 600 | 66 208 | 420 м3 | 66 208 | 100 |  | 
Противоугоны | 3 897 | 3 897 | 2 626шт | 3 897 | 100 |  | 
Болт путевой | 2 860 | 2 860 | 2 т | 0 | 0 | 2 860 | Поставка не осуществлена в связи с отсутствием документов
Костыль путевой | 7 360 | 0 | 10 т | 0 | 0 | 0 | Закупка не осуществлена в связи с отсутствием поставщиков
Услуги | 142 209 | 82 608 |  | 82 608 | 100 |  | 
Разработка технических паспортов | 68 678 | 15 588 | 159 шт | 15 588 | 100 |  | 
Аттестация рабочих мест | 388 | 347 | 55 р. б | 347 | 100 |  | 
Работы по изготовлению стендов | 1 687 | 933 | 16 комп | 933 | 100 |  | 
Страхование граж.прав. ответствен. | 7 154 | 2 146 | 1 услуга | 2 146 | 100 |  | 
Предсменный медицинский осмотр | 367 | 299 | 1 услуга | 299 | 100 |  | 
Наплавка крестовин стр.переводов | 63 935 | 63 295 | 109 шт | 63 295 | 100 |  | 
Товары | 33 323 | 30 422 |  | 26 462 | 87 |  | 
Шаблон путевой | 11 200 | 11 088 | 40 шт | 11 088 | 100 |  | 
Шаблон КОР | 4 000 | 3 960 | 40 шт | 0 | 0 | 3 960 | Не приняты в связи отсутствием поверки
Штангенциркуль | 5 914 | 3 171 | 16 шт | 3 171 | 100 |  | 
Знак путевой | 12 209 | 12 203 | 842 шт | 12 203 | 100 |  | 
Спецодежда | 3 404 | 3 187 | 54 комп | 3 187 | 100 |  | 

## Slide 10
Уложенные материалы верхнего строения пути в 2023 году
1. Новые материалы верхнего строения пути |  |  |  |  |  | 
ПУ |  | 2022 год | 2023 год |  |  | 
 |  | Шпалы, шт | Шпалы, шт | Брусья, шт | Прокладки под подкладку, шт | Противоугоны, шт
Итого: |  | 400 | 21499 | 3000 | 42856 | 2626
ПУ Астана |  |  | 800 | 200 | 1600 | 
ПУ 1 Кокшетау |  |  | 800 | 200 | 1600 | 
ПУ 2 Костанай |  |  | 3 200 | 328 | 6400 | 
ПУ 3 Павлодар |  | 150 | 3 200 | 200 | 6400 | 
ПУ-4 Караганда |  |  | 800 | 200 | 1600 | 
ПУ-5 Защита |  |  | 800 | 200 | 1600 | 
ПУ-6 Семей |  | 250 | 1 499 | 200 | 2856 | 
ПУ-7 Алматы |  |  | 2 400 | 300 | 4800 | 
ПУ-8 Жамбыл |  |  | 2 000 | 300 | 4000 | 2626
ПУ-9 Шымкент |  |  | 2 000 | 200 | 4000 | 
ПУ-10 Кызылорда |  |  | 800 | 100 | 1600 | 
ПУ-11 Актобе |  |  | 800 | 172 | 1600 | 
ПУ-12 Уральск |  |  | 1 600 | 200 | 3200 | 
ПУ-13 Атырау |  |  | 800 | 100 | 1600 | 
ПУ-14 Мангыстау |  |  | 0 | 100 | 0 | 

## Slide 11
Уложенные материалы верхнего строения пути в 2023 году
2. Старогодные материалы верхнего строения пути |  |  |  |  |  | 
№ п/п | Наименование МВСП | Ед. изм | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого
1 | Шпалы деревянные с/г | шт | 3907 | 454 | 35 | 4 396
2 | Шпалы железобетонные с/г | шт | 1043 | 640 | 475 | 2 158
3 | Брусья деревянные с/г | шт | 51 | 78 |  | 129
4 | Подкладки Д-65 с/г | шт | 152 | 598 |  | 750
5 | Подкладки Д-50 с/г | шт | 732 | 1258 |  | 1 990
6 | Подкладки КБ-65 с/г | шт |  | 118 |  | 118
7 | Рельс Р-75 | шт |  | 18 |  | 18
8 | Рельс Р-65 | шт | 5 | 10 | 4 | 19
9 | Рельс Р-50 | шт | 16 | 55 | 1 | 72
10 | Крестовина Р-65 | шт |  | 2 |  | 2
11 | Крестовина Р50 | шт | 2 | 1 |  | 3
12 | Рамный рельс Р-65,50 | шт |  | 2 | 1 | 3

## Slide 12: Заявочная компания на МВСП 2024 года на 439 п/путей АО «ЦТС»
№ п/п | РП | Шпалы деревянные тип 2, пропитанные, шт | Прокладка под подкладку Д-65, шт | Брусья деревянные переводные, м3 |  | Костыль путевой, тн | Брусья дер, мостовые, шт | Противоугоны П-65, тн | Стыковой болт, путевой, тн | Крестовина Р-65, шт | Крестовина Р-50, шт | Ремкомплект Р-65, компл | Ремкомплект Р-50, компл
 |  |  |  | шт | м3 |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | РП-Астана | 1 904 | 3 808 | 330 | 66,00 | 1,64 | 0 | 1,08 | 0,31 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | РП-1 | 680 | 1 360 | 128 | 25,60 | 0,55 | 0 | 0,27 | 0,10 | 0 | 0 | 2 | 2
3 | РП-2 | 1 518 | 3 036 | 266 | 53,20 | 1,17 | 0 | 0,26 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 1
4 | РП-3 | 1 595 | 3 190 | 214 | 42,80 | 1,32 | 0 | 0,51 | 0,25 | 4 | 2 | 0 | 5
5 | РП-4 | 986 | 1 972 | 90 | 18,00 | 0,80 | 0 | 0,61 | 0,15 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | РП-5 | 570 | 1 140 | 105 | 21,00 | 0,48 | 0 | 0,11 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | РП-6 | 916 | 1 832 | 176 | 35,20 | 0,77 | 0 | 0,26 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | РП-7 | 1 320 | 2 640 | 285 | 57,00 | 1,12 | 0 | 0,68 | 0,21 | 0 | 0 | 1 | 0
9 | РП-8 | 1 704 | 3 408 | 186 | 37,20 | 1,14 | 0 | 0,95 | 0,22 | 1 | 3 | 0 | 6
10 | РП-9 | 1 400 | 2 800 | 205 | 41,00 | 1,18 | 0 | 1,12 | 0,22 | 0 | 1 | 0 | 0
11 | РП-10 | 290 | 580 | 19 | 3,80 | 0,24 | 0 | 0,28 | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 0
12 | РП-11 | 394 | 788 | 112 | 22,40 | 0,30 | 0 | 0,20 | 0,06 | 0 | 0 | 1 | 0
13 | РП-12 | 736 | 1 472 | 124 | 24,80 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,12 | 0 | 0 | 0 | 2
14 | РП-13 | 639 | 1 278 | 122 | 24,40 | 0,48 | 50 | 0,15 | 0,09 | 1 | 1 | 0 | 3
15 | РП-14 | 348 | 696 | 80 | 16,00 | 0,29 | 0 | 0,07 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 1
ИТОГО; |  | 15 000 | 30 000 | 2 442 | 488,4 | 12,10 | 50 | 7,17 | 2,30 | 7 | 8 | 7 | 21

## Slide 13: Заявочная компания на МВСП 2024 года для передаваемых п/путей в ДДУ 25 ТОО
№ п/п | Наименование материалов | Ед.изм. | Цена за ед., без НДС | Фактическая потребность по дефектным актам |  | Нормативная потребность согласно приказа №255 - МИИР |  | Потребность для закупа | 
 |  |  |  | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма
1 | Шпалы деревянные 2 тип | шт | 14 500,00 | 33 969 | 492 550 500 | 2 750 | 39 878 124,75 | 5 000 | 72 500 000
2 | Прокладки под подкладки Д-65 | шт | 955,00 | 14 538 | 13 883 790 | 5 500 | 5 252 911,61 | 10 000 | 9 550 000
3 | Костыли | тн | 885 060,00 | 23,70 | 20 978 663,92 | 5,94 | 5 253 773,81 | 6,00 | 5 310 360
4 | Стыковой болт | тн | 802 193,49 | 5,59 | 4 485 583,62 | 1,39 | 1 115 405,57 | 2,00 | 1 604 387
5 | Противоугоны Р-65 | тн | 779 567,49 | 12,04 | 9 385 899,03 | 1,45 | 1 131 396,42 |  | 
6 | Шпала железобетонная | шт | 9 685,46 | 2 187 | 21 182 106,49 | 28,00 | 271 149,95 |  | 
7 | Болты клеммные с гайками | тн | 633 874,50 | 4,01 | 2 541 437,40 | 0,15 | 96 004,08 |  | 
8 | Болты закладные с гайками | тн | 825 857,28 | 4,69 | 3 871 534,70 | 0,21 | 175 945,77 |  | 
9 | Прокладки под рельсовые | тн | 368,55 | 6 971 | 2 569 162,05 | 1 820 | 670 654,64 |  | 
10 | Прокладки под подкладки КБ-65 | тн | 955,00 | 6 841 | 6 533 155 | 910 | 868 912,19 |  | 
11 | Деревянных стрелочные переводные брусья | шт | 250 000,00 | 3 369 | 168 450 000 | 1142 | 57 120 000,00 | 1 200 | 60 000 000,00
 |  | м3 |  | 673,80 |  | 228,48 |  | 240,00 | 
12 | Смена крестовин Р-65 | шт | 4 743 619,27 | 6 | 28 461 715,62 | 11 | 52 369 556,74 |  | 0
13 | Смена крестовин Р-50 | шт | 3 780 000,00 | 9 | 34 020 000 | 25 | 95 709 600 |  | 0
14 | Смена ремкомплектов Р-65 | компл | 5 412 365,32 | 2 | 10 824 730,64 | 78 | 423 246 968,02 | 2 | 10 824 731
15 | Смена ремкомплектов Р-50 | компл | 4 117 371,82 | 22 | 90 582 180,04 | 179 | 738 450 635,92 | 20 | 82 347 436
 | ИТОГО: |  |  |  | 910 320 458,51 |  | 1 421 611 039,46 |  | 242 136 914

## Slide 14: Заявочная компания на Знаки и Спецодежду 2024 года
Наименование ТМЦ | Ед. изм | количество | Цена за ед. | Сумма запланированная в бюджете
путевой знак "Начало и конец опасного места" | шт | 32 | 12 000,00 | 384 000,00
путевой знак "Сигнал уменьшение скорости" | шт | 32 | 8 200,00 | 262 400,00
путевой знак "Красный щит" | шт | 123 | 12 000,00 | 1 476 000,00
путевой знак "железнодорожный переезд без шлагбаума" | шт | 10 | 12 000,00 | 120 000,00
путевой знак "однопутная железная дорога" | шт | 16 | 18 000,00 | 288 000,00
путевой знак "многопутная железная дорога" | шт | 2 | 22 000,00 | 44 000,00
путевой знак "Свисток" | шт | 28 | 7 200,00 | 201 600,00
путевой знак "Стоп" | шт | 16 | 12 000,00 | 192 000,00
 |  |  |  | 2 968 000 тг
Костюм х/б | компл | 54 | 19 753,89 | 1 066 710,06
Полуботинки | пар | 54 | 10 687,50 | 577 125,00
Жилет сигнальный | шт | 54 | 5 055,35 | 272 988,68
Кепки | шт | 54 | 2 570,81 | 138 823,52
Плащ для защиты от воды | шт | 54 | 12 638,77 | 682 493,63
Футболка сигнальная | шт | 54 | 4 270,09 | 230 584,81
 |  |  |  | 2 968 725,71

## Slide 15
Безопасность движения за 2023 год
Chart: 
| за 12 мес 2022 года | за 12 мес 2023 года
Допущены сходы | 11 | 8
повреждены вагоны | 14 | 9
Повреждены локомотивы | 5 | 3
За 12 месяцев 2023 года на подъездных путях АО «ЦТС» допущено - 7 случаев схода, при этом повреждено 12 ед. подвижного состава (3 локомотив, 9 вагонов) против 11 случаев в 2022 году (5 локомотив, 14 вагонов).
Сходы в 2023 году допущены по РП-9 Шымкент- 2 сл, РП-6 Семей- 2 сл, РП-2 Костанай- 2 сл, РП-12 Уральск – 1 сл.
За 12 месяцев 2022 года было допущено 11 случаев схода подвижного состава:
- РП-8 Жамбыл – 3 сл (26.01.22г, 21.02.22г, 07.03.22г);
- РП- 2 Костанай – 3 сл (25.04.22г, 11.11.22г, 15.11.22г);
- РП- Астана – 3 сл (09.07.22г, 08.10.22г, 11.10.22г);
- РП-5 Защита –1 сл (24.10.22г);
- РП-7 Алматы – 1 сл (27.11.22г).

## Slide 16
Закуп товаров и услуг по обеспечению охраны труда за 1 полугодие 2023 года
Зимний утепленный комплект в количестве 59 шт., на сумму 1 933 725 тг.;
Специальная зимняя спецобувь в количестве 59 шт., на сумму 899 160 тг.;
Трикотажная шапка в количестве 59 шт., на сумму 188 787 тг.;
Утепленные однопалые рукавицы в количестве 39 шт., на сумму 184 014 тг.;
Проведение аттестации рабочих мест 31 р. м., на сумму 288 743 тг;
Медицинские аптечки в количестве 25 шт., на сумму 106 925 тг.;
Антисептик в количестве 16 шт (для региональных представительств), на сумму 23 184 тг.;
Маски в количестве 1500 шт (по 100 шт. для региональных представительств), на сумму 14 550 тг.;
Удостоверения по проверке знаний БиОТ, на сумму 47 428,83 тг.;
Обучение по курсу «Безопасность и охрана труда», «Электробезопасность» в количестве 18 чел, на сумму 418 521,6 тг;
Наглядные пособия по охране труда в количестве 144 шт., на сумму 145 312 тг.
Настенная перекидная система в количестве 16 комп., на сумму 321 093 тг.
В целях предотвращения производственного травматизма и ухудшения здоровья на рабочем месте с работниками Общества проводятся технические занятия и инструктажи по технике безопасности и охране труда.

## Slide 17
Осмотр пути | № Приказа | Количество выявленных замечаний
Весенний комиссионный осмотр | №24-ЦТС от 07.04.2023 г, доп №40 от 10.05.2023 г | 12 313 шт
Осенний комиссионный осмотр | №71-ЦТС от 08.09.2023 г | 10 321 шт
В т.ч при весеннем осмотре выявлено негодных шпал – 49 627 шт. брусья на стрелочные переводы – 6 612 шт.
Осенний осмотр негодные Шпалы – 43 841 шт., Брусья – 5 005 шт.
Уменьшение при осеннем осмотре в сравнении с весенним составляет шпал на 5 786 шт. переводных брусьев на 1 607шт.
Данное произошло по причине того что подъездные пути АО «ЦТС» длительное время не ремонтировались а именно со дня укладки т.е. 50 – 60 годов прошлого века.
ОСМОТР ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ АО «ЦТС»

## Slide 18
В 2023 году была проведена проверка знаний Начальников производственных участков, дорожных мастеров на
знание ПТЭ, ИСИ, ИДП.
ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ПТЭ, ИСИ, ИДП.
17 июля 2023 года проведена проверка Начальников производственных участков на знание ПТЭ, ИСИ, ИДП.
В ходе проверки все начальники участков подтвердили свои знания.
14 августа 2023 года проведена проверка дорожных мастеров (ПД) на знание ПТЭ, ИСИ, ИДП.
13 дорожных мастеров не прошли проверку знаний.
Не прошли проверку знаний по ПТЭ, ИСИ и ИДП – 13 дорожных мастеров: РП- Астана Абатов Б.Б., РП- 2 Костанай Хабдуллин Б. И, Биктасов Ж. А, Ахметкалиев А.С; РП-7 Алматы Мусабаев М. И, Абильмажинов М.Б; РП- 9 Шымкент Адилбеков К.А, Камбаров Б.Н; РП-10 Кызылорда Жунусов Б., РП-11 Актобе Жанділдаев С. Н, Шабылов М. К, РП-12 Уральск Мамбетов Ж. У; РП- 14 Мангыстау Тулешкалиев Р.
Согласно Правил проверки знаний повторная проверка знаний через 6 месяцев (согласно ТУ ЦТСтех/13-И от 18.01.2024 года), назначена на 19 февраля 2024 года.

## Slide 19
ПЕРЕРАБОТКА МЕСТНЫХ ИНСТРУКЦИЙ
Переработаны «Инструкции о порядке обслуживания и организации движения на подъездных путях» в количестве 33 – штуки, согласно приказа №328-ЦЗ от 29.04.2021 года по следующим станциям:
Станции: Нур-султан – 2 шт; Кокшетау – 1 шт; Костанай – 2 шт; Павлодар-Порт – 1 шт;
Усть-Каменогорск – 1 шт; Оскемен-1 – 5 шт; Семей – 2 шт; Кызылорда – 1 шт; Державинская – 3 шт;
Койбагар – 1 шт; Ерементау – 1 шт; Еркеншилик – 1 шт; Алтынтау – 1 шт; Калкаман – 1 шт;
Жолкудук – 1 шт; Дегелен – 1 шт; Суук-Булак – 1 шт; Жанаарка – 1 шт; Алажиде – 1 шт;
Манкент – 1 шт; Бадам – 2 шт; Арал Тенизи – 1 шт; Жилаево – 1 шт.

## Slide 20
Восстановление металлических частей стрелочных переводов (наплавка крестовин) – 104 компл.
  Наплавка крестовин составит 54 500 тыс.тенге, закуп новых крестовин составит 488 800 тыс тенге,
  экономический эффект: 434 300 тыс. тенге
ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

## Slide 21
Проблемные вопросы | Пути решения
Большой объём работы по заключению договоров с отделениями магистральной сети, а также, с актами выполненных работ по ТР, ТС, услугам снегоочистительной технике, ответхранение МВСП и т.д. | Необходимо добавить 2 ед. менеджера по вопросам заключения договоров и актам выполненных работ.
Большой объём работ в региональных представительствах по документации, в том числе сдача ежедневных отчетов о выполненных работах, составление актов о приемке товара, актов на списание МВСП, заполнения журналов по охране труда, сверка актов выполненных работ, заполнение технических характеристик подъездных путей и т.д. | Необходимо добавить в каждое региональное представительство по 1 единице инженера – пути для ведения технической документации.
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

## Slide 22
В том числе:
16 подъездных путей частично демонтированы;
7 подъездных путей полностью демонтированы.
135,521 км. – общая протяженность путей;
357 ед. – стрелочных переводов;
18 ед. - искусственных сооружений (5 мостов, 13 труб из них 2 металлических).
На сегодняшний день передано 88 подъездных путей (54 пути по договору №1272 от 10.11.2023, 34 пути по договору №1342 от 11.01.2024 года);
В марте месяце планируется приемка оставшихся 78-и путей.
41 шт. - железнодорожных переездов, из них 2 охраняемых;
166 путей (в том числе 3 пути отсутствующие в списке по ст. Азат, Адыр, Текели) - общее количество подъездных путей, из них:
ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПЕРЕДАВАЕМЫХ П/ПУТЕЙ В ДДУ 25 ТОО (166 П/П)